## Slide 1: Приложение 9 к Положению Компании № П3-05 Р-1943 «Порядок организации и проведения работ по изоляции источников энергии» Пример презентации «Система блокировки оборудования. Внедрение на НПЗ ПАО «АНК «Башнефть» Версия 1 Изм. 1
__ .__.20__ г.

## Slide 2: 1. Опасности производственных процессов
Высокое давление: сосуды, работающие под избыточным давлением, технологические трубопроводы, трубопроводы пара и горячей воды и др. оборудование
Высокая температура: сосуды работающие под избыточным давлением, технологические трубопроводы, трубопроводы пара и горячей воды и другое оборудование
Высокое напряжение: электрооборудование, электрокоммуникации и др.
Вращающиеся механизмы: насосно-компрессорное оборудование
Опасные вещества: углеводороды, кислоты, щелочи, аммиак и др.
Система блокировки оборудования минимизирует риски, связанные с:
Высоким энергопотреблением;
Наличием множества трубопроводов с легковоспламеняющимися химическими активными газами, фракциями нефти;
Опасностью выброса химических веществ;
Множественностью продуктов – риск перепутать вентили;
Высокой термической опасностью;
Высоким давлением жидкостей и газов внутри трубопроводов и установок;
Большой концентрацией опасных веществ, сосредоточенных близко друг к другу;
Существенным износом оборудования;
Регулярными профилактическими ремонтами;
Групповой работой.

## Slide 3: 2. Цели внедрения системы блокировки оборудования
Отсутствие несчастных случаев при проведении ремонтно-сервисных и пуско-наладочных работ, связанных с несанкционированным включением оборудования, выведенного в ремонт, остаточной тепло- или электрической энергией в контуре оборудования, подлежащего ремонту.
Организация ремонтно-сервисных работ в соответствии с мировыми стандартами.
Создание эффективной и действенной системы взаимодействия между работниками, участвующими в организации и выполнении работ повышенной опасности.
Минимизация рисков возникновения происшествий и их предпосылок при выполнении ремонтно-сервисных и пуско-наладочных работ.
Защита от несанкционированного воздействия на технологические процессы.
1
2
3
4
5

## Slide 4: 3. Что такое процедура блокировки оборудования
Процедура блокировки и информирования – это комплекс мер, направленный на предотвращение включения/срабатывания/движения какого-либо оборудования (или его элемента) и подачи энергии на него в то время, когда это может представлять угрозу для жизни и здоровья людей (когда люди находятся в опасной зоне).
Процедура блокировки включает в себя:
Фиксацию отключенных источников энергии блокираторами и замками и контроль ключей от этих замков.
Распределение обязанностей и степеней ответственности всех сотрудников;
Обучение работников процедуре контроля опасных энергий;
Регулярные проверки и переаттестации персонала не реже 1 раза в год.
Человек может совершать ошибочные действия из-за утомления, вызванного физическими перегрузками, умственным перенапряжением, стрессовыми ситуациями, болезненным состоянием. Практически все несчастные случаи вызываются множественными причинами и так называемым «случайным» совпадением событий. Но в любом случае основной виновник происшествия – это человек, поскольку именно он «чего-то не сделал» или «сделал не то».
При использовании разрешительной системы нарядов-допусков работник не имеет физической защиты и его безопасность зависит от компетентности и внимательности его коллег. Человеческие ошибки нередко становятся причинами тяжелых травм.

## Slide 5: 4. Принцип действия процедуры блокировки оборудования
Персональный защитный замок (на групповой бокс) = гарантия безопасности
Принцип действия групповой блокировки, принятой на заводах ПАО «АНК «Башнефть»:
Запорный замок (на оборудование) = надежная фиксация оборудования
Все источники энергии фиксируются блокираторами и закрываются красными запорными замками Технологического персонала;
Ключи от красных запорных замков помещаются в групповой бокс.
3. Защитные черные замки Производителей работ (ремонтный персонал, Подрядная организация) вешаются на групповой бокс, для ограничения доступа к запорным красным замкам Технологического персонала;
4. Групповой бокс закрывается защитными замками Допускающего (ИТР объекта), ГСС (при проведении газоопасных работ) и Производителей работ.

## Slide 6: 5. Элементы процедуры блокировки оборудования
Блокиратор, блокирующее устройство – приспособление, которое позволяет зафиксировать устройство отключения энергии в безопасном положении.
Навесной замок – служит для запирания блокиратора или непосредственно устройства отключения энергии (при наличии встроенной блокировки).
Бирка – содержит информацию о виде работ, времени начала и окончания работ, ответственном лице и т.д.
Замковый множитель – устройство, позволяющее устанавливать несколько замков на одной проушине.
Основные элементы
Хранение
Переноска
Вспомогательные элементы
Групповой бокс –
предназначен для хранения ключей от замков, которыми заблокированы источники опасной энергии при проведении ремонтных работ группой работников.

## Slide 7
Для блокировки запорной арматуры трубопроводов и фланцев трубопроводов на предприятиях ПАО АНК «Башнефть» могут использоваться следующие блокировки:
6. Элементы процедуры блокировки оборудования

## Slide 8
7. Элементы процедуры блокировки оборудования
Для блокировки электрических рисков на предприятиях ПАО АНК «Башнефть» приведены некоторые примеры блокировки:

## Slide 9: 8. Область применения процедуры блокировки оборудования
Процедура блокировки оборудования применяется:
во время пуско-наладочных работ;
во время ремонтно-сервисных работ;
во время проведения испытаний и гарантийного обслуживания.
Безопасность, предоставляемая процедурой блокировки оборудования, дороже, чем те несколько минут, которые потребуются на проведение шагов по выполнению процедуры блокировки на оборудовании.
Процедура блокировки оборудования применима ко всем потенциально опасным источникам энергии, которые могут нанести вред здоровью работающего:
Электрическая энергия;
Механическая энергия;
Гидравлическая энергия;
Пневматическая энергия;
Тепловая энергия;
Химическая энергия.
Возможность применения процедуры блокировки оборудования зависит не от вида блокируемой энергии, а от типа запорной арматуры.

## Slide 10: 10. Заключение о надежности блокировки
Обеспечение гарантированной безопасности от неправильных действий персонала – запрет на несанкционированную подачу жидкостей, газов, электроэнергии в зону проведения работ повышенной опасности посредством блокировки замками и блокирующими устройствами.
Распределяет обязанности и степень ответственности всех сотрудников, так или иначе связанных с применением процедуры блокировки, так как ее применение не только предусматривает использование блокировочного и запорного оборудования, предупреждающих табличек и бирок, но и строго регламентирует их применение («связанная» ответственность от несанкционированных действий).
Исключает потенциально опасные ситуации, связанные с неожиданным высвобождением различных энергий, что может привести к травме или более серьёзным последствиям.
Простота и легкость в использовании, так как оборудование системы скомпоновано из стандартных технических устройств, исходя из требований обеспечения персоналу наилучших условий работы.
Полностью совместима с разрешительной системы нарядов-допусков, действующей на предприятии – не отменяет стандарты безопасности, действующие на предприятии, а дополняет и усиливает их и полностью соответствует мировым стандартам промышленной безопасности (OSHA, OHSAS, ISO).
Экономия средств за счет снижения времени простоя оборудования и снижения компенсационных и страховых выплат.
1
2
3
4
5
6

## Slide 11
Контактная информация
  г.____________, ООО «______________»
  Тел.: +7 (___) ___-__-__
  Моб.: +7 (___) ___-__-__
  E-mail: _________@______.ru